## Slide 1: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА RISC-V ПРОЦЕСОРА СА ПОДРШКОМ ЗА ЕКСТЕРНИ УВИД У СТАЊЕ ПРОЦЕСОРА
Дипломски рад
Студент: Лазар Премовић 2019/0091
Ментор: проф. др Захрарије Радивојевић, ванредни професор
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
Београд, Септембар 2023.

## Slide 2: Преглед:
RISC-V
Екстерно дебаговање
Имплементирани систем
RISC-V језгро
Подршка за екстерно дебаговање
Софтверска подршка
Демонстрација
Закључак

## Slide 3: RISC-V
RISC архитектура отвореног кода
Настала на Универзитету Калифорнија, Беркли
Модуларан приступ са базним инструкцијским сетом и опционим екстензијама
Погодна за имплементације различите комплексности
Одабрани базни инструкцијски сет поседује 32 регистра опште намене, ширине 32 бита.

## Slide 4: Екстерно дебаговање
Дебаговање: процес проналажења и отклањања грешака у софтверу
Дебагери: алати који помажу при дебаговању, омогућавају контролу извршавања процесора и увид у његово стање
Уколико постоји, оперативни систем пружа подршку
Ако нема оперативног система, подршка директно у хардверу
Десктоп рачунар посебним протоколом (JTAG) комуницира са хардвером који обезбеђује подршку за екстерно дебаговање
Постоји званична спецификација

## Slide 5: Имплементирани систем
RISC-V језгро
64KB интегрисане RAM меморије
Debug Module (DM)
Debug Transport Module (DTM)
Периферије:
  GPIO
  EXTI
  HEX

## Slide 6: RISC-V језгро
Имплементира RV32I базни инструкцијски сет, контролне и статусне регистре и обраду прекида
Вишетактна организација
Извршава инструкције које приступају меморији у 2 такта, а све остале у једном
Радна фреквенција 35MHz
Паралелно учитавање адресе у PC и дохватање инструкције
Управљачка јединица реализована као Милијев аутомат стања
Подржава екстерне прекиде, прекиде од стране тајмера, немаскирајуће прекиде, као и комплетан сет изузетака дефинисаних у спецификацији

## Slide 7: RISC-V језгро

## Slide 8: Подршка за екстерно дебаговање
Адаптер комуницира са DTM-ом користећи JTAG
DTM комуницира са DM-ом кроз регистре
DM комуницира са језгром
Подржане функционалности
  Заустављање и покретање језгра
  Апстрактне команде
    Access Register
    Quick Access
    Access Memory
  Приступ меморијској магистрали
  Хардверски окидачи

## Slide 9: Софтверска подршка
Адаптер омогућава рачунару да издаје JTAG команде
OpenOCD или J-Link софтвер познају спецификацију
GDB познаје код који се дебагује
Eclipse Embedded CDT пружа графички кориснички интерфејс
OpenOCD и J-Link софтвер захтевају конфигурацију:
  Архитектура уређаја
  Комуникациони протокол
  Брзина комуникације

## Slide 10: Демонстрација

## Slide 11: Демонстрација

## Slide 12: Закључак
Циљ: RISC-V језгро са подршком за екстерно дебаговање
Обављено тестирање, имплементација успешна и компатибилна са стандардним алатима
Фокус на перформансама значајно закомпликовао језгро
Имплементација комплетне спецификације подршке за дебаговање није неопходна, већ је препоручљиво имплементирати подскуп
Даљи рад:
  Унапређење језгра (применљивост или перформансе)
  Додатна подршка за дебаговање
  Не инвазивно праћење извршавања (трагови извршавања)

## Slide 13: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА RISC-V ПРОЦЕСОРА СА ПОДРШКОМ ЗА ЕКСТЕРНИ УВИД У СТАЊЕ ПРОЦЕСОРА
Лазар Премовић 2019/0091
Хвала на пажњи
Питања?